## Slide 1: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP –
CÁC MẠCH KHÁC

## Slide 2: Nội dung
Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
Mạch so sánh (Comparator)

## Slide 3: Mạch giải mã (Decoder)
Nhiều ngõ vào/ nhiều ngõ ra
Ngõ vào (n) thông thường ít hơn ngõ ra (m)
Chuyển mã ngõ vào thành mã ngõ ra
Ánh xạ 1-1:
  Mỗi mã ngõ vào chỉ tạo ra một mã ngõ ra
Các mã ngõ vào:
  Mã nhị phân
  Your Code!
Các mã ngõ ra:
  1-trong-m
  Gray Code
  BCD Code
enable inputs

## Slide 4: Mạch giải mã nhị phân (Binary Decoders)
Mạch giải mã n-ra-2n: n ngõ vào và 2n ngõ ra
  Mã đầu vào: n bit nhị phân
  Mã đầu ra: 1-trong-2n
Ví dụ: n=2, mạch giải mã 2-ra-4
Chú ý “x” (kí hiệu ngõ vào don’t care)

## Slide 5: Chip 74x139: Giải mã nhị phân 2-to-4

## Slide 6: Chip 74x139: Giải mã nhị phân 2-to-4

## Slide 7: Chip 74x138: Giải mã nhị phân 3-to-8
Bảng sự thật

## Slide 8: Chip 74x138: Giải mã nhị phân 3-to-8

## Slide 9: Ghép mạch giải mã
Mạch giải mã 4-to-16

## Slide 10: Ứng dụng của mạch giải mã
Một ứng dụng phổ biến là giải mã địa chỉ cho các chip nhớ

## Slide 11: LED 7 đoạn (7-segment display)
LED 7 đoạn là cách phổ biến để hiển thị số thập phân hoặc số thập lục phân
  Sử dụng LED cho mỗi đoạn
  Bằng cách điều khiển dòng điện qua mỗi LED, một số đoạn sẽ sáng và một số tắt, từ đó tạo nên số mong muốn

## Slide 12: Giải mã BCD ra LED 7 đoạn
Chuyển số BCD sang thông tin thích hợp để hiển thị trên đèn 7 đoạn

## Slide 13: Mạch mã hoá (Encoder)
input code
output code
ENCODER
Nhiều ngõ vào/ nhiều ngõ ra
Chức năng ngược lại với mạch giải mã
Outputs (m) ít hơn inputs (n)
Chuyển mã ngõ vào thành mã ngõ ra

## Slide 14: Mạch giải mã Vs Mạch mã hóa
Decoder
Encoder
2n-ra-n
Input code: 1-trong-2n
Output code: Mã nhị phân
n-ra-2n
Input code: Mã nhị phân
Output code:1-trong-2n
Mạch giải mã nhị phân
Mạch mã hóa nhị phân

## Slide 15: Mạch mã hoá nhị phân (Binary Encoder)
2n-ra-n encoder: 2n ngõ vào và n ngõ ra
  Input code: 1-trong-2n
  Output code: Mã nhị phân
Ứng dụng:
  Mạch mã hóa tín hiệu
  Mạch mã hóa ưu tiên

## Slide 16: Mạch mã hoá tín hiệu nhị phân (Binary Encoder)
Mạch mã hóa 8-to-3
Mạch logic
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I0
I7
Y1
Y0
Y2
Bảng sự thật

## Slide 17: Nội dung
Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
Mạch so sánh (Comparator)

## Slide 18: Multiplexer (MUX)
Một MUX truyền một trong những ngõ vào của nó ra ngõ ra dựa trên tín hiệu Select
Ngõ vào SELECT sẽ xác định ngõ vào nào được truyền ra Z

## Slide 19: 2-to-1 Multiplexer
Sel | Out
0 | I0
1 | I1
Out = * I0 + Sel * I1
Ký hiệu
Biểu thức đại số
Mạch logic
Minh họa với Sel = 0

## Slide 20: MUX 4-to-1
4-to-1 Mux xuất ra một trong bốn ngõ vào dựa trên giá trị của 2 tín hiệu select
Ký hiệu
Bảng sự thật
Biểu thức đại số

## Slide 21: Thiết kế mạch MUX 4-to-1 từ MUX 2-to-1
Bài tập
Notes: Viết lại biểu thức của MUX 4-to-1

## Slide 22: MUX 8-to-1: Chip 74x151
Bảng sự thật
Ký hiệu
Mạch thiết kế luận lý

## Slide 23: Demultiplexer
Demultiplexer (DEMUX) lấy ngõ vào duy nhất và phân phối nó ra một ngõ ra.
  Mã ngõ vào SELECT sẽ xác định ngõ ra nào sẽ được kết nối với ngõ vào
DATA được truyền ra một và chỉ một ngõ ra được xác định bởi mã của ngõ vào SELECT

## Slide 24: DEMUX 1-to-8
Chú ý: I là ngõ vào DATA

## Slide 25: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 2 - Chương 5, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch mã hóa và giải mã trong các hệ thống máy tính
  Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch chọn kênh và phân kênh trong các hệ thống máy tính

## Slide 26: Any question?