## Slide 1: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP –
CÁC MẠCH KHÁC

## Slide 2: Nội dung
Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
Mạch so sánh (Comparator)

## Slide 3: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
Cách hiện thực LUT (Look-up table)
- Sử dụng MUX để chọn một giá trị (hằng số) từ 1 LUT
Ví dụ: Thiết kế mạch XOR sử dụng MUX

## Slide 4: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
Giải pháp ở slide trước không hiệu quả vì phải sử dụng MUX 4-to-1
Nhận xét:

## Slide 5: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một MUX và các cổng khác
A | B | X
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 6: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
XOR 3 ngõ vào có thể hiện thực bằng 2 MUX 2-to-1

## Slide 7: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một MUX và các cổng logic khác
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
- Với A là ngõ vào điều khiển
- Với C là ngõ vào điều khiển

## Slide 8: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon
Bất kì hàm Boolean f(w1,w2, …, wn) có thể được viết dưới dạng:
f(w1,w2, …, wn) = *f(0,w2, ..., wn) + w1*f(1, w2, …wn)

## Slide 9: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon
Ví dụ 1:
f(w1,w2, w3)= w1w2 + w1w3 + w2w3
Phân tích hàm này theo biến w1:
f(w1,w2, w3)= w1(w2 + w3) + (w2w3)
f khi w1=1
f khi w1= 0

## Slide 10: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon

## Slide 11: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon
Ví dụ 2:
Chọn x làm biến mở rộng

## Slide 12: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon
Ví dụ 3:
Chọn z làm biến mở rộng

## Slide 13: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon
Bài tập 1:
  Dùng MUX 4-to-1 và các cổng luận lý cần thiết để hiện thực hàm sau:
  F (a, b, c, d) = SOP (1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)
  Yêu cầu: c và d là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-ra-1

## Slide 14: Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon
Bài tập 2:
  Dùng MUX 4-to-1 và các cổng luận lý cần thiết để hiện thực hàm sau:
  F (a, b, c, d) = SOP (1, 3, 5, 6, 8, 11, 15)
  Yêu cầu: b và c là các ngõ vào điều khiển của MUX 4-to-1

## Slide 15: Nội dung
Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
Mạch so sánh (Comparator)

## Slide 16: Mạch tạo/kiểm tra Parity bit
Chức năng: Kiểm tra chuỗi bit dữ liệu truyền đúng hay sai tại đầu thu
Phương pháp:
  Tại đầu phát: một Parity bit được tạo ra từ chuỗi dữ liệu muốn truyền đi, sau đó Parity bit này được chèn vào cuối chuỗi bit dữ liệu này.
  Tại đầu thu: Kiểm tra Parity bit để xác nhận chuỗi dữ liệu nhận được có bị sai hay không

## Slide 17: Mạch tạo/kiểm tra Parity bit
Hai loại Parity bit:
  Bit chẵn (Even parity bit - Be): Be = 1 khi tổng số bit 1 trong chuỗi bit (kể cả Be) là số chẵn.
  Bit lẻ (Odd parity bit - Bo): Bo = 1 khi tổng số bit 1 trong chuỗi bit (kể cả Bo) là số lẻ

## Slide 18: Nhắc lại: Cổng logic XOR, XNOR
XOR = Exclusive OR
  Ngõ ra bằng 1 khi số ngõ vào bằng 1 là lẻ
  X = A B
XNOR = Exclusive NOR
  Ngõ ra bằng 1 khi số ngõ vào bằng 1 là chẵn
  X = A B

## Slide 19: Mạch tạo Parity bit
Tạo Even Parity bit
A2 | A1 | A0 | Be
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Be = f(A2,A1,A0) ?
A2 | A1 | A0 | Bo
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Tạo Odd Parity bit
Bo = f(A2,A1,A0) ?

## Slide 20: Mạch kiểm tra Even Parity bit
Bảng sự thật:
A2 | A1 | A0 | Be | fe | A2 | A1 | A0 | Be | fe
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
fe = f(A2,A1,A0,Be) ?
fe = 1 
Transmission failed
Notes: Output fe is found by the same method of even parity bit generation

## Slide 21: Mạch kiểm tra Odd Parity bit
Bảng sự thật:
fo = 1 
Transmission failed
A2 | A1 | A0 | Bo | fo | A2 | A1 | A0 | Bo | fo
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
fo = f(A2,A1,A0,Bo) ?
Notes: Output fo is found by the same method of odd parity bit generation

## Slide 22: Nội dung
Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer)
Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
Mạch so sánh (Comparator)

## Slide 23: Mạch so sánh (Comperator)
Mạch so sánh 2 số
  Xuất ra 1 nếu chúng bằng nhau
  Xuất ra 0 nếu chúng khác nhau
Dựa trên cổng XOR, trả về 0 nếu ngõ vào giống nhau và 1 nếu chúng khác nhau
Dựa trên cổng XNOR, trả về 1 nếu ngõ vào giống nhau và 0 nếu chúng khác nhau

## Slide 24: Mạch so sánh 1 bit
a | b | gt | eq | lt
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 25: Mạch so sánh 4 bit
eq

## Slide 26: Mạch so sánh 4 bit
gt

## Slide 27: Mạch so sánh 4 bit
lt

## Slide 28: Mạch so sánh 4-bit
74x85 là mạch so sánh tiêu chuẩn với những đặc tính sau:
if (A>B) lt=0, eq=0, gt=1
if (A<B) lt=1, eq=0, gt=0
if (A=B) lt=l, eq=e, gt=g
Chý ý: 3 ngõ vào l, e và g được sử dụng khi ghép nối để tạo mạch so sánh với số bit nhiều hơn

## Slide 29: Ví dụ
Thiết kế mạch tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 4 số 4-bit sử dụng mạch so sánh và MUXs

## Slide 30: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 3 - Chương 5, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Một số giải pháp thiết kế mạch số sử dụng mạch chọn kênh, mạch giải mã
  Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch có độ ưu tiên
  Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch tạo và kiểm tra Parity chẵn, lẻ.
  Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch tạo và kiểm tra Parity chẵn, lẻ.
  Chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch so sánh

## Slide 31: Any question?