## Slide 1: NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 4: BÌA KARNAUGH
Notes: Một phương pháp giúp ta có thể rút gọn biểu thức Boolean nhanh hơn và hiệu quả hơn phương pháp đại số Boolean
Nhưng bị giới hạn chỉ dùng cho 5 biến trở xuống
- Thiết kế mạch Logic

## Slide 2: Nội dung
Tổng quan
Các dạng biểu diễn biểu thức logic
Thiết kế một mạch số
Bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh)

## Slide 3: Tổng quan
Chương này sẽ học về:
Phương pháp biểu diễn giá ngõ ra của một biểu thức logic cho trước.
Phương pháp thiết kế một mạch logic từ biểu thức logic cho trước.
- Phương pháp tính chi phí thiết kế một biểu thức logic
Phương pháp để đơn giản/tối ưu một mạch logic  giúp cho mạch thiết kế được tối ưu về diện tích, chi phí và tốc độ.

## Slide 4: Nội dung
Tổng quan
Các dạng biểu diễn biểu thức logic
  Khái niệm tích chuẩn, tổng chuẩn
  Dạng chính tắc (Canonical form)
  Dạng chuẩn (Standard form)
Thiết kế một mạch số
Bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh)

## Slide 5: Khái niệm Tích chuẩn và Tổng chuẩn
Tích chuẩn (minterm): mi là các số hạng tích (AND) mà tất cả các biến xuất hiện ở dạng bình thường (nếu là 1) hoặc dạng bù (complement) (nếu là 0)
Tổng chuẩn (Maxterm): Mi là các số hạng tổng (OR) mà tất cả các biến xuất hiện ở dạng bình thường (nếu là 0) hoặc dạng bù (complement) (nếu là 1)

## Slide 6: Dạng chính tắc (Canonical Form)
Dạng chính tắc 1: là dạng tổng của các tích chuẩn_1 (Minterms_1) (tích chuẩn_1 là tích chuẩn mà tại tổ hợp đó hàm Boolean có giá trị 1).

## Slide 7: Dạng chính tắc (Canonical Form)
Dạng chính tắc 2: là dạng tích của các tổng chuẩn_0 (Maxterms_0) (tổng chuẩn­_0 là tổng chuẩn mà tại tổ hợp đó hàm Boolean có giá trị 0).

## Slide 8: Dạng chính tắc (Canonical Form)
Tổng các tích chuẩn Sum of Minterms | Tích các tổng chuẩn Product of Maxterms
Chỉ quan tâm hàng nào mà F có giá trị 1 | Chỉ quan tâm hàng nào mà F có giá trị 0
x = 0: viết x | x = 0: viết x
x = 1: viết x | x = 1: viết x

## Slide 9: Dạng chính tắc (Canonical Form)
Trường hợp tùy định (don’t care)
  Hàm Boolean theo dạng chính tắc:
F (A, B, C) =  (2, 3, 5) + d(0, 7) (chính tắc 1)
=  (1, 4, 6) . D(0, 7) (chính tắc 2)
A B C | F
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | X 0 1 1 0 1 0 X

## Slide 10: Ví dụ
Câu hỏi: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào ở dạng chính tắc?
  XYZ + X’Y’
  X’YZ + XY’Z + XYZ’
  X + YZ
  X + Y + Z
  (X+Y)(Y+Z)
Trả lời:
  b

## Slide 11: Dạng chuẩn (Standard Form)
Dạng chính tắc có thể được đơn giản hoá để thành dạng chuẩn tương đương
  Ở dạng đơn giản hoá này, có thể có ít nhóm AND/OR và/hoặc các nhóm này có ít biến hơn
Dạng tổng các tích - SoP (Sum-of-Product)
  Ví dụ:
Dạng tích các tổng - PoS (Product-of-Sum)
  Ví dụ :
Có thể chuyển SoP về dạng chính tắc bằng cách AND thêm (v+v’) và PoS về dạng chính tắc bằng cách OR thêm vv’
Notes: x + y + z.z’ = (x + y + z)(x + y + z’): Công thức 13(c) Định luật Morgan

## Slide 12: Ví dụ
Câu hỏi: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào ở dạng chuẩn?
  XYZ + X’Y’
  X’YZ + XY’Z + XYZ’
  X + YZ
  X + Y + Z
  (X+Y)(Y+Z)
Trả lời:
  Tất cả

## Slide 13: Nội dung
Tổng quan
Các dạng biểu diễn biểu thức logic
Thiết kế một mạch số
Bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh)

## Slide 14: Thiết kế một mạch số
Thiết kế một mạch logic số với
  3 ngõ vào
  1 ngõ ra
  Kết quả ngõ ra bằng 1 khi có từ 2 ngõ vào trở lên có giá trị bằng 1

## Slide 15: Các bước thiết kế một mạch logic số
Bước 1: Xây dựng bảng sự thật/chân trị

## Slide 16: Các bước thiết kế một mạch logic số
Bước 2: Chuyển bảng sự thật sang biểu thức logic
A | B | C | X
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Các nhóm AND cho mỗi trường hợp ngõ ra là 1
Biểu thức SOP cho ngõ ra X:

## Slide 17: Các bước thiết kế một mạch logic số
Bước 3: Đơn giản biểu thức logic qua biến đổi đại số nhằm làm giảm số cổng logic cần sử dụng (nhằm làm giảm chi phí thiết kế)

## Slide 18: Các bước thiết kế một mạch logic số
Bước 4: Vẽ sơ đồ mạch logic cho

## Slide 19: Chi phí thiết kế một mạch logic số
Chi phí (cost) để tạo ra một mạch logic số liên quan đến:
  Số cổng (gates) được sử dụng
  Số đầu vào của mỗi cổng

## Slide 20: Chi phí thiết kế một mạch logic số
Chi phí của một biểu thức Boolean B được biểu diễn dưới dạng tổng của các tích (Sum-of-Product) được tính như sau:
  Trong đó:
  K : số các thành phần tích trong biểu thức B
  O(B) : số các thành phần tích trong biểu thức B
  Pj(B): số các biến trong thành phần thứ j của biểu thức B

## Slide 21: Chi phí thiết kế một mạch logic số
Tính chi phí thiết kế mạch logic số của các biểu thức sau:

## Slide 22: Tóm tắt nội dung chương học
Qua Phần 1 - Chương 4, sinh viên cần nắm những nội dung chính sau:
  Các dạng biểu diễn một biểu thức logic
  Quy trình thiết kế một mạch số
  Đánh giá chi phí thiết kế của một mạch số

## Slide 23: Thảo luận?